K

öröm K3 jelű hévízkút

A hévízkút fúrásának éve: 1953.

A kút talpmélysége: 1880 méter.

A kút hasznosítható vízhozama 410 liter/perc, amelyet a létesítmény állandósult üzemben biztonságosan és károsodás nélkül szolgáltat. Ennek értékét az illetékes vízügyi hatóság határozta meg.

A kút ún. pluszos üzemben működik, azonban a hévízkút aknájában a biztonságos üzemeltetés miatt egy darab, GRUNDFOS SP 27-5 típusú, 500 l/perc teljesítményű, 30 m emelőmagasságú búvárszivattyú került beépítésre.

A kútakna 101 mBf szinten 1,8x2,4x2 méter bel mérettel, 0,8x0,8 méteres, szabványos szellőzős fedőlappal van ellátva.

A hévíz alkalmas növényházak és a fóliasátrak légtérfűtésére.

A geotermikus energia hasznosításának másik nagy területe a terményszárítás lehet minden olyan esetben, amikor megfelelő mennyiségű és 40–60 Celsius fok hőmérsékletű meleg víz elegendő az adott termék teljes, vagy részleges szárításához.

Növényház esetén a hévíz alkalmas a légtér fűtésére, vegetációs fűtésre, és talajfűtésre is.

Hévízzel azok az alacsony hőmérsékletű szárítók üzemeltethetők, amelyekkel a vetőmagok, szálas takarmányok, gyógynövények és zöldségek felesleg víztartalmát lehet eltávolítani.

Az alacsony hőmérsékletű szárítás során, ahol 60 Celsius foknál magasabb hőmérsékletű hévízre van szükség, a magvak megőrzik csírázó képességüket.

Geotermikus alapú villamosenergia-termelési lehetőség, mint a hévíz egyik lehetséges hasznosítási módja, a megújuló energiaprogram keretében előtérbe kerülhet.

|  | Kérjük, vegye fel a kapcsolatot önkormányzatunkkal! A létesítmények megtekintésére időpont egyeztetést követően van lehetőség. További információ: Bőcs Község Önkormányzata, Nagy László polgármester, 3574 Bőcs, Hősök tere 1. Telefon: 00-36-46-318-009, E-mail:bocsph@pr.hu |  |
| --- | --- | --- |
| Készítette: PR-PARTNER Kommunikációs Szolgáltató és Tanácsadó Kft. www.pr-partner.hu Me-NET Student Kft. www.menet.hu |

Halnevelő telep és hévízkút

Ismertető

J

elen ismertető, Bőcs Község Önkormányzata tulajdonában álló, Köröm község külterületén található, angolnanevelő telepről, és hévízkútról ad tájékoztatást. Bőcs Község Önkormányzata mind az angolnanevelő telepet, mint a termálvizű kutat értékesíteni kívánja, amelyhez szakmai és pénzügyi befektetőt keres.

További információ kérhető a halnevelő telepről és a hévízkútról: Bőcs Község Önkormányzata, Nagy László polgármester, H-3574 Bőcs, Hősök tere 1. Telefon: 00-36-46-318-009, E-mail: bocsph@pr.hu

Földrajzi elhelyezkedés

Bőcs Magyarországon, az Észak-magyarországi Régióban, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miskolctól dél-keletre található. Budapest irányából megközelíthető az M3-as autópályán, a Kistokaji lejárattól nyolc kilométerre, Sajópetri és Sajólád települések érintésével. A hasznosítani kívánt telephely és hévízkút Bőcstől déli irányban, a hét kilométerre lévő Köröm község külterületén helyezkedik el.

Bőcs település vezetése - Nagy László polgármester, valamint az önkormányzat képviselőtestülete - elkötelezett a település fejlesztése, és fejlődése mellett.

Tevékenységük során a helyi vállalkozások érdekeit, fejlődésük előmozdítását mindenkor szem előtt tartják.

# Az angolnanevelő telep jellemzői

Az épület anyagai, szerkezetei

Az alapozás Monolit vasbeton pilléralapokkal készült. Lábazati fal: 10x20 cm keresztmetszetű festett cementsimítású, két soros, nyolc hosszvassal és 40 centiméterenként padlóhoz tüskézett lábazati gerendával lett kivitelezve.

A padlószerkezet az üzemi részen 15 cm vastagságú gépi simítású aljzat, 2 rétegű hálóvasalással, 10 cm kavicságyazattal. A szociális helyiségek kerámia burkolattal készültek.

Az épület körül 60 cm szélességben betonjárda van, a betonozás a bejáratoknál kapuszélességben, behajtókkal növelten készült.

A felmenőszerkezet acél tartóvázra szerelt hőszigetelt szendvicsszerkezet LINDAB rendszerben, a külső oldalon LVP-20/0,5, a belső oldalon LVP-20/04 trapézlemez, közte 10 cm, 16 kg/köbméter sűrűségű Thel Mineralwolle hőszigetelés, 2 réteg párazáró fóliával.

A szociális helyiségben belső falburkolat, 5X5 cm favázra szerelt 12,5 nm gipszkarton.

A válaszfalak 7,5 cm vastagságú szerelt gipszkarton választófal.

A tető: LINDAB rendszerű ferde síkú fedéssel, 1 réteg LTP-20 + páramentesítő Orbifol fólia + 10 cm Thel Mineralwolle hőszigetelés + LVP-20 trapézlemez.

N

yílászáró szerkezetek: LINDAB szekcionált kapu, faszerkezetű hőszigetelt üvegezésű ablakok és személybejárati ajtó.

| Az ingatlan részei | Az egyes részek alapterülete |
| --- | --- |
| Beépített alapterület | 1574 nm |
| Hasznos alapterület | 1551,4 nm |
| Az épület belmagassága változó | 4,00-6,50 méter 7,00-9,50 méter |
| Ereszmagasság | 3,75-7,25 méter |
| Gerincmagasság | 6,75-9,75 méter |
| Telekméret | 6,7 hektár |

Épületgépészeti jellemzők

- Vízellátás saját vízműről történik.

- Meleg vízellátás a meglévő termálkútról biztosított.

- Radiátoros fűtés a termálvíz felhasználásával.

- Tűzoltóvíz, kettő darab 80-as átmérőjű tűzcsapról.

A kommunális szennyvíz elevezetés a 10 köbméteres derítőbe történik, az ipari szennyvíz az előülepítő tóba kerül.

A csapadékvíz elvezetése LINDAB rendszerű eresz és lefolyó csatornázattal, külső vízelvezetéssel, csapadékvíz szikkasztó árokba vezetve van megoldva. Az ingatlan környezete gondozott, folyamatosan karban tartott.

Az épület helyiségei

| Helységkimutatás | Helységek mérete |
| --- | --- |
| Halnevelő | 1435 nm |
| Hűtőkamra | 29 nm |
| Melegedő+ étkező | 6,7 nm |
| Iroda+ labor | 14 nm |
| Közlekedő | 7,8 nm |
| Villamos vezérlő | 11,8 nm |
| WC+ előtér | 5,0 nm |
| Öltöző+zuhanyzó | 12,1 nm |
| Kompresszor+aggregát terem | 30,0 nm |
| Összesen | 1551,4 nm |

A telken hét tó található, amelyek elsődlegesen a halnevelés célját szolgálják. A földmedrű tavak kialakításakor a humusz a gyökérzóna aljáig ki lett termelve.

A meglévő tavak a halnevelésen kívül sporthorgászati lehetőséget is biztosítanak.

A tavak méretét az alábbi táblázat mutatja

| Sorszám | A tó felszíne | A tó térfogata | Üzemi vízszint |
| --- | --- | --- | --- |
| tó | 3105 m2 | 4192 m3 | 101,50 mBf |
| tó | 2160 m2 | 2916 m3 | 101,50 mBf |
| tó | 2760 m2 | 3726 m3 | 101,50 mBf |
| tó | 2360 m2 | 3186m3 | 101,50 mBf |
| tó | 3150 m2 | 4252m3 | 101,50 mBf |
| Előülepítő tó | 2400 m2 | 3600 m3 | 100.00 mBf |
| Horgásztó | 17000 m2 | 25500 m3 | 100,50 mBf |

A

haltelep építése a meg lévő termál energiára alapozva 1999-ben kezdődött. A terv szerint 150 tonna/év angolna kibocsátással.

Jelenleg folyami harcsa, tilápia, compó és ponty tenyésztése történik.

A telep működéséhez szükséges hőenergiát egy 1880 méter mélységű 90 Celsius fok hőmérsékletű 410 liter/perc vízhozamú hévízkút biztosítja.

A vízellátás kettő hideg vizes kútból történik.

A termálvíz hőcserélőkön adja át energiáját, így biztosítva van a halfajnak legmegfelelőbb hőmérsékletű víz.

| A termelő csarnokban három sor medence található | A medencék mindegyike tartalmaz |
| --- | --- |
| üvegsor előnevelő hizlaló | vízszintmérőt, önetetőt, be- és kifolyó rácsot, oxigénporlasztót. |

A medencékben levő vizet dobszűrökkel lehet tisztítani.

A víz fertőtlenítését UV lámpák biztosítják. A lámpák által előállított UV fényt jó hatásfokkal lehet használni baktériumok elpusztítására.

A rendszerhez halválogató, áramfejlesztő egység is tartozik.

A vezérlőteremben számítógépes vezérlésű automatikus rendszer lett kialakítva.

Az üzemből kifolyó szerves anyagban gazdag víz először keveredik a termálvízzel majd egy betontárolóba, majd onnan egy átemelő szivattyú segítségével az ülepítő tóba kerül, innen gravitációs úton a fakultációs tóba, majd zsiliprendszer segítségével tetszés szerint tölthetők a kívánt tavak.

Nagy előnye az üzemnek, hogy az év minden időszakában biztosított a termelés, az értékesítés, a halászat, így a folyamatos ellátás.

A kinti tavak magas hőmérsékletű vize szintén egész évben horgászható.

A képviselőtestület minden az ingatlan hasznosítására irányuló elképzelést soron kívül tárgyal meg, és biztosít hozzá támogató együttműködést.

Bővebb információ kérhető Nagy Lászlótól, Bőcs község polgármesterétől, 3574 Bőcs, Hősök tere 1. Telefon: 00-36-46-318-009, E-mail: bocsph@pr.hu. Ajánlatokat a 00-36-46-528-259 telefax számra, illetve a bocsph@pr.hu e-mail címre lehet megküldeni.

# Text boxes

Körömi K3 jelű hévízkút

Körömi K3 jelű hévízkút

Az angolnanevelő telep épülete (főhomlokzat)

Köröm község elhelyezkedése

A termelő csarnok medencéi

Az angolnanevelő telep alaprajza (mellékelve A/4-es méretben)

A víztisztító dobszűrő

A halnevelő telep és a hozzá tartozó egyik tó

A vezérlőterem